## Slide 1
OPEN SOURCE · .NET 10 · TCP RELAY
RelayLink
让云端应用访问
任意内网 TCP 服务
内网不开公网入站端口 —— 连接永远由 Agent 主动发起
github.com/LazyWorkshopCreate/RelayLink

## Slide 2
CONTENTS
四步看清这套系统
01–04
目录
从"为什么难"出发，到"它不做什么"收尾。每一章都回答一个具体问题。
01
问题：数据中台回潮，数据却出不来
三个硬约束摆在那儿，能动的其实只有"由谁发起连接"这一件事。
页 03–07
02
架构与协议：控制和数据为什么要分家
双端口、一次性绑定令牌，以及一条业务连接从 accept 到转发字节的九步。
页 08–12
03
安全模型：谁被允许连，服务端能看到什么
三层凭据各管一段，两台内网机器互访时服务端只中继密文。
页 13–16
04
运维与边界：看得见、装得上，以及它不做什么
匿名只读页面、分钟级流量、三种交付物，以及一份不粉饰的能力边界。
页 17–21
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
02 / 22

## Slide 3
01
问题
数据出不来
中台就是空的
AI 时代，数据中台又一次成了刚需。但零售企业要过的第一道坎，不是建模也不是算力，是分散在全国几百个门店里的数据根本出不来。

## Slide 4
CHAPTER 01 · 为什么是现在
中台又成了刚需，第一道坎却是连通性
AI 时代
数据中台又一次成了刚需
数据重新变成生产资料。没来得及建的要补，刚被拆掉的要重建——但这一次的窗口更短，容不得再从零规划三年。
→
零售与中小企业的现实
数据在几百个门店的内网里
每家门店一套 POS 或进销存，库在 192.168 段，出口躲在运营商 NAT 后面。总部手上真正有的，往往只有各店报上来的 Excel。
→
第一道坎
不是建模，是数据出不来
指标口径、特征工程、模型训练全排在后面。只要数据还留在各个门店的内网里，中台建得多漂亮都是空的。
RELAYLINK 的位置
它不做中台，它是中台前面那根管子
只解决一件事：把分散在全国的内网数据出口打通，让「汇聚」先成立。汇聚之后怎么建模、怎么做特征、怎么训练，交给你的中台和模型。
也正因为它只做连通，才不碰应用层协议、不做网站托管。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
04 / 22

## Slide 5
CHAPTER 01 · 问题
三个硬约束，锁死了几乎所有常规方案
1
内网侧没有可拨号的公网地址
分支机构和门店的出口大多在运营商 NAT 之后，云端拿不到一个能反向拨号的稳定地址，专线与 SD-WAN 的成本又远超项目预算。
2
不允许为内网开放公网入站端口
把 1433 或 3389 暴露到公网等于把数据库和桌面直接交出去，安全评审这一关基本不可能过，也不应该过。
3
业务系统这一侧几乎不能改动
ERP、MES 的连接串和驱动版本多年未变，让它改成走消息队列或者 HTTP 网关，改造量和风险都比接一条 TCP 隧道大得多。
结论
能动的，只有
"由谁发起连接"
这一件事
反向连接本身不是新东西。真正的工程量在于：把配置下发、身份校验、可观测性和生命周期管理一并做进去，让它不再是运维手里的一个脚本。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
05 / 22

## Slide 6
CHAPTER 01 · 现有方案
能连上是一回事，管得住是另一回事
判断
缺口不在
"能不能连上"
在"谁管"
RelayLink 把鉴权、配置下发、可观测、撤销做进服务端，而不是留给使用者自己拼。
对小型机构和个人，价格与上手难度本身就是硬约束——不是"多花点时间就能学会"。
方案
能做
卡在哪
VPN / SD-WAN
把两地网络拉平，什么协议都能跑。
要么在门店侧开入站，要么上专线和硬件；几百个点位的设备、证书、账号生命周期本身就是一份全职工作。
frp 一类
反向代理
反向连接、端口映射，能力上确实够。
它给的是能力，不是系统：配置下发、按客户端隔离、撤销存量连接、流量计量都要自己搭。
ssh -R /
自写脚本
零成本，几分钟就能打通一条。
没有身份模型，没有重连与半关闭的语义保证，也没有可观测性。一条好用，一百条是事故。
商业穿透 /
远程接入 SaaS
开箱即用，有现成控制台。
按点位或带宽计费，几百个门店是持续支出；数据要过第三方链路，合规多一道关。
公平地说：frp 与 ssh -R 都能靠扩展达到要求，仓库文档里的适配判断只针对本项目需求；VPN 也不是不能用，它只是不在小型机构的预算和人力里。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
06 / 22

## Slide 7
CHAPTER 01 · 架构总览
服务端只负责"被连接"，内网侧零入站端口
云端内网 / VPC
云端业务服务
tcp:10.20.0.10,21433
管理浏览器
http://10.20.0.10:18080
业务端口与管理页由云安全组限制在受信任网络。
→
业务
21433
RelayLink Server
Linux / Windows
控制入口 7443 · TLS
数据入口 7444 · TCP
业务监听 21433…
管理页 18080
通道、密钥、访问映射与安全组全部集中在这里。
←
Agent
主动发起
各地内网 · 无任何公网入站端口
上海 Agent
Windows Service
→
SQL Server
192.168.10.20:1433
成都 Agent
Windows Service
→
SQL Server
192.168.10.20:1433
门店 Agent
Windows Service
→
其他 TCP 服务
内网可达即可
出网是唯一前提
只要 Agent 所在网络允许出站 TCP 到控制端口和数据端口，链路就成立。内网不需要任何入站映射、不需要公网 IP、不需要改防火墙放行规则。
部署前置条件最少化
配置在服务端
每客户端一个 JSON 文件：独立密钥、通道、访问映射。改完立即下发新快照。
集中管理 · 版本化下发
Agent 只认下发的快照
本地不落地通道配置，拿不到快照就不启动转发——避免机器重启后拿一份过期缓存继续转发流量。
fail closed，不是 fail open
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
07 / 22

## Slide 8
02
架构与协议
控制和数据
为什么要分家
一个端口管"谁可以连"，另一个端口只管"搬字节"。

## Slide 9
CHAPTER 02 · 工程结构
五个工程，各管一件事
.NET 10
五个工程
会变的（管理页、部署脚本）和不能错的（帧格式、字节转发）被刻意切开。
约 7,000 行 C# · 约 2,500 行 TS
RelayLink.Protocol
帧 / 消息 / 错误码
帧头编解码、消息 DTO、错误码、协议版本与配置摘要哈希。Server 与 Agent 引用同一份定义，杜绝两侧各写一版解析。
RelayLink.Transport
TLS / 转发泵
TLS 握手、帧读写、双向复制、超时与字节计数。它只负责"怎么把字节搬过去"，不关心搬的是 SQL 还是别的什么。
RelayLink.Server
宿主 / 管理 API
ASP.NET Core 宿主：控制入口、数据入口、通道监听、会话注册表、管理 API 与 SQLite 分钟流量历史。
RelayLink.Agent
Windows Service
Generic Host + Windows Service：控制会话、目标拨号、本机互访入口与只读状态页；同一程序也能以控制台方式调试。
RelayLink.AdminWeb
React + TS + Vite
独立前端项目，构建产物复制到 Server 的 wwwroot 由同源托管。生产发布物不依赖 Node.js，也不从 CDN 拉资源。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
09 / 22

## Slide 10
CHAPTER 02 · 双端口设计
两个端口，靠一次性令牌缝合成一条连接
7443
控制入口 · TLS
只回答"谁可以连"
注册认证、下发配置快照、心跳保活，以及为下一条业务连接派发令牌。它不接受数据绑定的首帧，也不承载任何业务字节。
7444
数据入口 · TCP
只负责"搬字节"
只接受已获授权的连接绑定。绑定完成并收到 Start 之后，这条连接上不再解析任何帧，直接双向复制原始 TCP 字节。
令牌把两个端口缝在一起
业务连接到来时，服务端生成 32 字节随机令牌随 Open 发给 Agent；Agent 拿它去数据端口做 BindData。令牌被原子消费恰好一次——重复、过期、跨会话、角色错置全部拒绝，失败后不可恢复。
AwaitingBind
CAS → Bound
令牌哈希立即清除
代价
数据入口
不叠加 TLS
普通代理在这段链路上是明文 TCP，绑定元数据同样不保密。因此它只适用于受信隔离链路，或者业务自身已启用端到端 TLS 的场景。
互访模式不受此限：业务载荷由两端 Agent 之间的内层 TLS 保护，服务端只中继密文。
安全组不提供加密，它只能限制来源。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
10 / 22

## Slide 11
CHAPTER 02 · 连接时序
一条业务连接：九步建立，20 秒总预算
步骤
云端调用方
Server
Agent
内网目标
1
业务 TCP 连接到代理端口
→
2
预留配额，生成 Pending 与一次性令牌
·
3
Open（走已认证的控制连接）
→
4
新建 TCP 到数据端口并 BindData
←
5
原子消费令牌 → BindAccepted
→
6
拨号快照中指定的目标（5 秒子期限）
→
7
TargetReady（回到控制连接）
←
8
Start：校验未超时且会话仍有效
→
9
双向复制原始 TCP 字节，不再分帧
⇄
20 秒是总预算，不是各步累加
期限从服务端 accept 那一刻开始计时，覆盖绑定、目标拨号到 Start 的全过程；Agent 按收到的剩余预算自算截止时间。
服务端期限始终权威
每一步都有独立失败语义
目标拒绝、DNS 失败、隧道超时、容量已满各自分类计数，不会被揉成一个笼统的"连接失败"。一个目标出问题不影响其他通道。
可观测的前提是分类正确
失败即关闭，不重放
隧道断开就终止对应业务连接，不恢复原 TCP、不重放 SQL 语句、不自动恢复事务。
事务结果由业务判断
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
11 / 22

## Slide 12
CHAPTER 02 · 线协议
12 字节定长头，版本写死在第 5 个字节
NTP1
version = 2
帧头越笨，出问题时越容易定位。没有协商、没有可选字段、没有隐式兼容。
旧版本首帧直接被拒绝，不做静默降级。
magic
4 字节 · ASCII "NTP1"
ver
1B
type
1B
flags
2B · 必须为 0
payloadLength
4 字节 · 无符号大端 · 不含头
1
Register
2 / 3
RegisterAccepted / ConfigAck
4 / 5 / 6
Ready / Ping / Pong
7 / 8 / 9
Open / OpenFailed / CancelOpen
10 / 11
BindData / BindAccepted
12 / 22
TargetReady / Start
15
ConfigUpdate（带版本号）
16 / 17
PeerOpenRequest / Granted
18 / 19 / 20
PeerOpen / PeerBindData / Accepted
21 / 22
PeerOpenRejected / MappingStatus
32
Data（仅互访密文中继）
12 / 22
Fin / Reset
长度先验证，再申请缓冲
读完帧头先校验长度再分配缓冲：控制 JSON ≤ 256 KiB、首帧 ≤ 8 KiB、DATA 载荷 1–32 KiB、FIN 载荷必须为 0。保留类型、非法 flags、无效状态下的帧、截断帧一律视为协议错误。连接关闭前不足一帧，不会被当成正常 FIN。
sessionId 与 connectionId 使用随机 UUID，令牌是 32 字节随机数的 Base64；注册、确认、绑定、启动这几类消息都只允许出现一次，重复消息不得重复建立连接或重复计数。
不依赖 TCP 分包边界
控制入口拒绝数据首帧
数据入口拒绝 Register
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
12 / 22

## Slide 13
03
安全模型
谁被允许连
服务端能看到什么
凭据分三层，各管一段；信任范围能收多小就收多小。

## Slide 14
CHAPTER 03 · 凭据模型
三层凭据，各管一段，互不复用
32
字节
客户端密钥
每个客户端一把独立密钥，必须是密码学随机数生成的 ≥ 32 字节，配置检查会拒绝占位值和人工口令。比较使用固定时间算法，密钥不进日志、不进匿名接口、不进状态页。
管的是"这个客户端是谁"
1
次
一次性绑定令牌
每条业务连接生成一枚 32 字节随机令牌，随 Open 下发，Agent 拿它去数据端口做 BindData。令牌通过 CAS 从 AwaitingBind 变为 Bound 并立即清除哈希——重复、过期、跨会话、角色错置全部拒绝，失败后不可恢复。
管的是"这条连接是不是刚被授权的"
2
道关
互访授权
访问方先校验被访问方证书指纹（首次认证后固定到客户端，变化不自动覆盖）；随后被访问方发出每连接 32 字节随机挑战，访问方在 TLS 内返回带域分隔的 HMAC-SHA256 证明。
管的是"凭什么访问它"
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
14 / 22

## Slide 15
CHAPTER 03 · 客户端安全互访
两台内网机器互访，服务端全程只见密文
访问方本机应用
sqlcmd / 业务程序
→ 127.0.0.1:端口
访问方 Agent
端口由 Agent 自选并上报
↓
访问方 Agent
内层 TLS 起点
TLS 1.2+ · 证书指纹固定
Server
只转发 DATA
随机挑战 + HMAC 证明
被访问 Agent
内层 TLS 终点
服务端可见：路由元数据、连接时间、密文字节量
服务端不可见：明文业务载荷
↓ 证明校验通过之后才允许
被访问 Agent
校验密钥与目标通道
→ 才拨号业务目标
内网目标服务
1433 / 5432 / 任意 TCP
授权顺序不能颠倒：任何一环失败，被访问方都不会对目标发起 TCP Connect，更不会传递一个字节的业务数据。错误时也不会降级为明文传输。
证书指纹固定
32 字节随机挑战
HMAC-SHA256 证明
固定时间比较
为什么不一样
服务端是中继者
不是解密者
普通内网穿透通常是"服务端解密再转发"，业务数据对服务端完全可见。RelayLink 的互访路径把 TLS 建在两端 Agent 之间，服务端只配对并转发密文帧。
1
入口只监听访问方本机 loopback，被访问通道不再开放云端代理端口。
2
映射与目标授权全在服务端下发，Agent 本地不落地访问密钥，状态页也不展示密钥。
3
两端都只主动出网；任一控制会话断开，相关互访连接立即释放。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
15 / 22

## Slide 16
CHAPTER 03 · 生效与收敛
安全边界必须能立刻生效，否则等于没有
配置一改，就撤销对应的连接
通道的监听端口、目标端点、启用状态、访问映射发生真实变化时，只断开该通道（或该映射）的待建立与已建立连接；其他通道继续传输，不受影响。
内容是"按客户端 + 按通道/映射"比对后判断的：相同内容重复保存不会中断任何连接，避免误伤正在跑的查询。
改端口 / 改目标 → 断开
禁用 / 删除 → 断开
原样保存 → 不断开
应用层安全组：按来源地址放行
每组至少包含一个 IPv4 / IPv6 单地址或 CIDR，匹配依据是服务端 TCP socket 的实际来源地址，不信任任何 HTTP 转发头；IPv4-mapped IPv6 会先归一化为 IPv4。
规则收紧后，不再匹配的存量连接会被立即撤销；解析失败、组不存在或地址族不匹配一律拒绝，不会把错误策略解释成"全开放"。
不绑定 = 任意来源
被引用时不可删除
端到端通道不绑定
容易误解的一点
安全组
不是加密
它只回答"这个来源能不能进"，不提供任何机密性或完整性保护。普通数据通道上的字节仍是明文 TCP。
真正的保密要靠两件事：业务自身的端到端 TLS（如 SQL TLS），或者把数据链路放在受信隔离网络上。
云安全组 / 防火墙仍然是第一道边界，应用层安全组只是补充。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
16 / 22

## Slide 17
04
运维与边界
看得见、装得上
以及它不做什么
把验收状态照实写，比写一份漂亮的功能列表有用。

## Slide 18
CHAPTER 04 · 可观测性
匿名可读全局状态，登录后才能改
80/100
在线客户端
400/500
可接入通道
650
活动连接
5s
刷新周期
上海节点 01
Online
RTT 48ms · 最近心跳 3s 前 · Agent v1.0.3
ERP SQL Server
erp-sql
10.20.0.10:21433
云端端点
192.168.10.20:1433
目标端点
可接入
最近 TCP 成功
活动 12
待建立 1
→目标 1.2 MiB/s
→访问方 4 MiB/s
成都节点 02
Offline
最近断线：心跳超时（45s 未响应）· 退避重连中
流量历史：分钟级增量落到 SQLite
服务端每 5 秒从累计计数求差，按 UTC 分钟做 UPSERT；普通字节与端到端密文字节分列存储，默认保留 90 天。
点通道流量数字可打开聚合历史图；查询超过 24 小时自动按 15 分钟或小时聚合。
不存业务载荷
不存 SQL 文本
不存凭据
不作为计费依据
可见性的边界
看得到状态
看不到秘密
匿名只读接口返回通道、连接、流量与访问入口的元数据，但绝不返回客户端密钥、绑定令牌、访问密钥、证书私钥或管理员密码哈希。
1
登录使用 PBKDF2-SHA256 密码哈希、短期 HttpOnly 会话 Cookie 与 CSRF 令牌；缺 CSRF 的已登录写请求会被拒绝。
2
客户端卡片下以表格展示端到端访问入口与 Agent 实际上报的本机地址；删除按钮只在登录后出现。
3
管理员还能查看实时连接列表并按连接 ID 断开单条连接；断开只释放该连接，不动通道配置。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
18 / 22

## Slide 19
CHAPTER 04 · 交付形态
三种交付物，一条流水线产出
Linux 服务端
linux-x64 自包含
systemd 托管
/etc/relaylink/server.json
clients/*.json · tls/
LimitNOFILE=16384
非 root 账号运行，配置只读。
Windows 服务端
win-x64 自包含
Windows Service 托管
Kestrel 直接监听
服务账号最小读取权限
无需 IIS / Nginx 反代
与 Agent 共用同一套 Host 生命周期。
Windows Agent 安装包
Inno Setup · win-x64
向导必须选择 Agent JSON 配置
无配置 / 校验失败 → 不安装
注册自动启动服务并立即启动
桌面创建本机状态页快捷方式
卸载保留配置与身份文件。
GitHub Actions：校验与发行分开
推送 main 或提交 PR 时，在 Linux 与 Windows 上跑前端类型检查、组件测试与 .NET 单元/集成测试，不产出发布包。
只有 v1.2.3 形式的 tag 才触发发行：先复用全部校验，再产出三件产物并附 SHA-256 清单。
临时产物保留 7 天 · 仅 Release 作业持有写权限
流水线通过 ≠ 环境验收通过
安装包不是签名发行版；Windows Service 最小权限的专项核查、多种 NAT 类型的系统验收、24 小时满载压测都未完成。
构建机 SDK 为预览版，正式发布前还需稳定运行时复验。
把"能编译"和"能用"分开记录
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
19 / 22

## Slide 20
CHAPTER 04 · 落地情况
它不是纸面设计，已经在真实环境跑起来了
跨公网 RDP
连续运行 1 天
部署在自有服务器上——也就是仓库验证记录里那台。公网访问端经隧道登录内网 Windows 桌面，按真实使用方式跑满了一整天。
· 图形桌面是对时延最敏感的一类场景
· 走的是跨公网、跨 NAT 的完整链路，不是本机回环
SQL Server 数据通道
已投产
在另一个环境中完成部署并投入使用。这正是它最主要的目标场景：云端业务穿过反向隧道访问内网数据库。
· 第一章说的"数据出不来"，堵的就是这条链路
· 长连接、大回包、突发查询，背压设计在这里才有意义
把话说严谨一点
跑起来 ≠ 压测通过
连续运行一天是真实场景下的稳定性观察，不是受控容量验收：它证明的东西是"能用"，不是"能扛多少"。100 客户端 / 500 通道 / 1000 连接 / 100 Mbps 仍然只是拟定基线，24 小时满载多发压力测试尚未执行。
这两者的差别，是写下这段字时不愿意含糊的地方。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
20 / 22

## Slide 21
CHAPTER 04 · 边界与验证
它接下来会补什么，永远不做什么
网络组件
不是网站托管方案
它只负责把传输层字节从一端搬到另一端。HTTP 域名路由、虚拟主机、证书托管这类应用层能力不会单独提供。
你可以拿它把 443 端口的流量送进内网，但那之后的 Web 服务器该怎么部署，是另一件事。
首期只代理 TCP 字节流，不解析也不改写业务协议。
真实环境已投产
跨公网 RDP（自有服务器，连续运行一天）· SQL Server 数据通道（另一环境）——详见上一页的分寸说明。
后续会支持
UDP
其他传输层协议
更多连接方式
明确不做
HTTP 域名路由
HTTP(S) 反向代理与虚拟主机
证书与站点托管
同样不在范围：SOCKS、VPN / IP 层组网、P2P 打洞、SQL Browser、集群与无损迁移、SQL 审计、健康查询、告警、远程升级、断连重放。
仓库内可重复执行的验证
· SQL Server 2022 与 PostgreSQL 17：建表、插入、联表分组、UPDATE、事务回滚全部断言通过。
· 双 Agent 端到端互访：证书固定、访问密钥证明、128 KiB 精确回显与半关闭均通过。
· 32 路并发每路 1 MiB；单元测试 34/34、集成测试 21/21、前端组件测试 5/5。
还没验的（照实说）
· 受控的 24 小时容量压测未执行；那组拟定基线不是实测容量。
· 多种 NAT 类型与多层 NAT 的系统性验收、安装包完整装卸、最小权限专项核查未闭环。
· 审计事件只有设计；RDP 登录后数十秒出画面的根因仍未做关闭 UDP 的 A/B 复测。
RelayLink · 开源反向 TCP 代理
21 / 22

## Slide 22
开源 · .NET 10 · 12 篇 ADR 记录每一个取舍
RelayLink
内网不开公网入站端口，
也能被稳定访问。
github.com/
LazyWorkshopCreate/RelayLink
文档里有 12 篇 ADR，记录了每一个取舍。
欢迎来挑协议和安全设计上的毛病。